肇庆监狱四个新建监区电视信号铺设

采购项目用户需求书

一、项目概况

（一）本项目为的采购，货物的供应（安装）完成时间为2018年11月20日前。

（二）本项目所需设备按监狱需求分期分批安装，最高限价6.5万元。

二、货物报价及最高限价、质量要求

（一）报价及最高限价：报价包含产品价格、安装及相关配（零）件、运输、装卸、售后服务、保险、搬运费、税金等一切费用。

报价精确到分。

最高限价：报价人报价不得高于最高限价，否则按投标无效处理。

（二）相关要求：

1．产品参数

(1)产品名称：6芯中心束管室外光缆

加强钢丝：2根0.8mm磷化钢丝

使用范围：架空或埋地

光纤直径：≥8.0mm

屏蔽层：有

防水：螺旋保护设计层,加厚护套,防止雨水渗透

外皮材质：PE护套

允许拉力：长期800N,短期:2500N

使用温度：-40~60℃

（2）产品名称：尾纤

光纤类别：单模单芯

光纤规格：FC/APC-FC/APC 9/125

产品长度：8米

产品性能：插损≤0.3dB 回损≥50dB

（3）产品名称：网络机柜

产品尺寸：600mm*440mm*368mm

产品颜色：黑色

载重：60KG

表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑

材料及厚度：方孔条：1.5mm耐指纹镀铝锌板

其他：1.2mmSPCC优质冷轧钢板

（4）产品名称：信号放大器

产品性能：主芯片采用飞利浦模块，透明封装，高频宽45~860MHZ；双面板线路板R型变压器，自动温度补偿曲线校正电路；设计有可调节增益以及斜率调节，增益调节幅度为：0~15DB，斜率调节幅度为：0~24DB短距离传输；噪声低，输出大，失真小，防水防雷；

（5）产品名称：二路光接收机

产品性能：高响应度PIN光电转换管；860MHZ带度设计；十级条形发光管光功率指示或数码管显示；前级SMT工艺加后级模块放大；光AGC控制，输入光功率-7~+2dBm时，输出电平保持基本不变，CTB\CSO基本不变；预留网口光纤口和网管口可选择外置，也可选择内置；

（6）产品名称：75Ω同轴信号电缆

导体线芯：0.45mm高纯度无氧铜；

线体材料：环保聚氯乙烯外层，耐磨、耐酸碱、耐油、防火抗冻；高密度屏蔽网层；

产品规格：75-5 128高编；

（7）产品名称：一分四分配器

产品性能：低插损、高隔离、高屏蔽性；5~1000MHZ双向网络产品；锌合金压铸，表面镀镍处理。

2．工程目的说明：

# （1）★四个新建监区的户外光缆从临时电教中心的输出主光缆处熔接接驳好，每根光纤线路做分类标识，经户外敷设到新组团的4个新建成监区机房（不能架空走线）。

# （2）★光纤线路敷设完成后，进行各监区各小组的线路接驳及设备信号调试，需保证能从电教中心的电教广播设备获得电教信号，每个点或小组的终端信号能达到70dB或以上并且能清晰收看电教中心的所有广播频道。

三、安装要求

（一）交货安装地点：四会市城中街道汶塘路肇庆监狱监舍区内。

（二）安装范围：共4个新建成监区

（三）采购数量：

| 序号 | 产品 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16、19组团各一栋到会见大楼6芯室外光缆 | 米 | 1070 |
| 2 | 17组团到会见大楼6芯室外光缆 | 米 | 800 |
| 3 | 尾纤 | 条 | 24 |
| 4 | 网络机柜 | 个 | 4 |
| 5 | 信号放大器 | 个 | 4 |
| 6 | 二路光接收机 | 个 | 4 |
| 7 | 75Ω同轴信号电缆 | 米 | 400 |
| 8 | 一分四分配器 | 个 | 4 |

备注：1.★本项目采购清单仅列出了主要的设备和材料，报价人应根据用户需求书综合考虑系统正常使用所需的一切必要设备和材料，其费用需包含在报价中。

2．鉴于本次项目施工地点环境条件较为复杂，安装点较多，各报价供应商的法人代表或拟任该项目经理（携带身份证）可以在指定的时间自行到现场进行勘察。

本项目拟于以下时间地点接受报价人现场勘查：

接受现场勘查时间：北京时间2018 年 9 月 30日上午8：30，现场勘查集合地点：广东省四会市城中街道汶塘路1号，采购单位勘察联系人：黄先生，联系电话：13929823989。

3．上表设备的技术要求均为最基本的参数，报价人应选用相当于或优于此要求的设备进行投标。

# 四、项目说明及报价要求

（一）用户需求书中，如标有“★”的条款均为必须完全满足指标，报价人须进行实质性响应，报价人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效报价处理；如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，报价人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

（二）本需求书中所提出的技术规格、要求、参数和标准仅系说明并非进行限制，报价人可提出替代的技术规格、要求、参数和标准，并在技术文件中详细说明，但该替代应不低于询价文件的规定和要求；本需求书中所出现的品牌、型号、尺寸等仅为方便描述而没有限制性，报价人可以根据货物的实际情况，选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于本用户需求书的标准，并在投标文件中如实列明所投产品的详细技术参数、品牌、规格型号及制造商等。

（三）本项目采用综合总价包干方式，根据询价文件、设备清单、使用材料说明及资料工程性质、工程特点，由成交人包工、包料、包机械、包质量、包安全、包工期、包风险、包文明施工、包整个项目的安装调试，并包验收合格，以合同价（含税费、工程、运杂费等一切费用以及施工过程中不可预见的费用等）为结算的依据，不受市场材料价格的上下变动而调整。成交后，如果出现必须要做的项目或本需求书漏项的地方或对于影响正常工作的必要组成部分，无论在需求书中指出与否，报价人都应提供在报价文件中明确列出，且报价需包含此部分价格，成交后不得增加任何费用。

（四）报价人按要求施工，施工技术、规范需达到要求。

（五）报价人应把所投主要设备的参数、性能陈列清楚，以作为评审所用。

（六）安全文明施工要求：成交人在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》以及文明施工、深夜施工、环卫和监管等规定，建立规章制度和防护措施。成交人必须负责其派出的为本工程服务人员的人身意外保险，施工期间所出现的一切安全事故均由成交人全权负责。

（七）报价依据施工现场情况，施工方案，并参照清单、定额，工程造价主管部门的有关规定及发布的人工、材料、机械参考价，并自行考虑风险等情况进行编制。

（八）对采购人根据工程需要确需进行设计变更的项目，报价人应无条件服从，所有增加的工程项目的造价必须报请相关部门核实后报请采购人指定的第三方机构审核。

（九）报价人除按有关规定报价外，报价文件中需注明投标人所选用的材料设备的产地、生产厂家、品牌、规格、型号、等级、单价等。如非采购人原因确需更换，由采购人确定，且价格不予调整。

（十）报价人除按采购人提供的工程量清单报价外，还应依据投标前施工现场实际情况认真核对工程量清单，如报价人认为工程量清单有漏项或存在较大的错误，报价人应核对后修正，一经中标，视为已包括全部工程量。

（十一）成交人不许转包、分包。不许随意更换项目负责人，如确须更换，则事前须征得采购人同意，如有违反，一经发现取消中标资格，并赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、拖延工期、增加投资等损失)。在施工过程中，项目负责人如不到位，则在工程款中扣除2%作为处罚，造成损失的，按实际发生额赔偿。

（十二）在工程进行中，成交人要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门和采购人，并由损坏单位承担损失和修复费用。

（十三）报价人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购代理机构、采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（十四）报价人必须根据项目工期要求，做出履行整个合同内容之各阶段的时间安排。

五、合同签订及履约保证金

（一）成交人与采购人在中标公告发布后十个工作日内签订合同。

（二）合同签订后十个工作日内，成交人须向监狱支付人民币 元的履约保证金。在成交人完成其合同义务，包括任何保证义务后30日内，监狱一次性无息退还保证金。

（三）发生以下情形，经调查属实的，扣除履约保证金：

1．供应设备品种、品牌、规格或质量等级与合同不符；

2．设备出现质量问题，供应商不积极配合查找原因，不及时反馈处理结果；

3．提供虚假检验报告等相关票证；

4．成交人没有在合同规定时间内完成设备安装并通过验收交付使用。

（四）如在合同执行期间因中标人违约导致履约保证金部分扣除，成交人需在五个工作日内将扣除的履约保证金补齐。

六、验收与款项支付

（一）成交人需提交税务部门规定的合法、规范、正确的发票给采购人；

（二）合同签署后，采购人按合同总价的30%支付项目预付款；

（三）项目竣工、通过采购人组织的验收合格后，成交人把本项目工程的一切资料整理成册（一式三份）作竣工资料交给采购人存档后（资料包括：深化后最终的设计、实施图纸，如水电设备平面布置及走向图、控制原理图、系统图等并详细说明等，并列出所用设备材料的品牌、功率、参数、型号、规格、产地等），完成办理项目结算手续后，采购人按合同总价支付至 100% 给中标人；

（四）项目验收合格后，合同履约保证金转为质量保修金，用于质量免费保修期内补偿采购人因成交人提供的设备质量问题或不履行保修责任事项而蒙受的损失，如采购人因成交人提供的设备质量问题或不履行保修责任事项而蒙受损失的，采购人有权直接从质量保证金中扣除相应损失赔偿款项，不足以赔偿损失的，采购人有权要求成交人赔偿。

# 七、安装、调试及验收

（一）安装技术要求：

1.本项目实施安装严格按国家技术规范、技术标准执行；

2.凡将构成永久工程组成部分的一切材料（含半成品、成品）都必须是符合设计、国家规范及标准的要求与合格的材料。

（二）本项目实施和系统要求：

1. 成交人在设备到货、安装、调试和验收期间应接受采购人的协调和管理，成交人应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故的责任；

2.投标文件提供施工方案。（包括施工组织计划、项目实施的进度计划表和施工队伍的组织构成）；

3.安装施工所需的工具、设备、设施物料由成交人自备、自费运到现场、完工后自费搬走。

（三）验收

1.设备的所有机械、电气的设计、制造和试验均应符合国际、国内有关行业标准（提供该标准的代码及名称），须为原制造商的全新产品，整机无污染，无侵权行为，表面无划损，无任何缺陷隐患，并提供设备的出厂合格证。

（二）验收按投标文件中的各项技术指标、规格、性能以及生产厂家提供的正式验收技术文件进行验收。中标人须将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。当项目性能无法达到使用要求时，采购人可拒绝验收，由此造成的损失全部由成交人承担。

（三）所有验收文件、测试报告、资料要提交给采购人以作留档备案。

（四）凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时须出具 CCC 认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。

（五）交付验收标准依次顺序对照适用标准为：符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；符合招标文件和响应承诺采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；货物来源符合官方标准。

八、施工要求、条件，对中标人的管理要求

（一）施工要求、条件

1.工程实施过程中，出现下列情形，经采购人确认，工期予以顺延：

（1）不可抗力因素；

（2）由于设计变更，致使工程量重大增加的（超过总量的10%）；

（3）工程款不能按时或逾期支付的。

2.上述的施工总工期，如因成交人的原因导致工程不能按时完成，从延期的第 1 天起，每天罚款合同总价的万分之十，延期时间超过 10 天，采购人有权单方终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由中标人负责赔偿。工期为硬性工期（雨天、及可能出现的局部设计变更等均已包括在内），成交人必须采取一切措施保证，不允许延误。

3.合同约定的工程项目，成交人不得转包。否则，采购人有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由成交单位负责赔偿。

4.采购人不提供临设及材料加工场地，临时设施及材料加工由中标人自行解决，其费用由成交人自理。

5.进场施工人员必须严格遵守相关规章制度。进入施工现场人员必须佩戴工作证，并自觉接受检查。

6．成交人应确保施工现场的清洁卫生，破坏路面、绿化、设施的，需修复，建筑垃圾必须清理干净。

7．成交人在施工现场需对现有已安装完毕的设备或装饰装修进行整改时，成交人必须对其进行修复，修复费用已包含在总价中。

（二）对成交人的管理要求：

成交人有以下行为，经调查属实的，监狱将立即解除相关供应合同：
    1. 弄虚作假，提供虚假材料取得中标供应资格的；

2．成交供应项目有转包、分包行为的；

3．经营情况发生重大变更，已经不具备承接成交供应项目能力的；

4．无正当理由拒绝履行合同向采购人供货的；
    5.有行贿、给回扣等不正当竞争行为的；

（三）由于监狱工作的特殊性，成交人应做好本单位工作人员的教育工作，遵守监狱出入监门和物品携带等各项规定。

（四）按合同约定的标的供货，成交人不得转包、分包，否则监狱有权单方面终止合同，项目另行处理，成交人承担由此造成的经济损失，履约保证金不退还。

（五）成交人应严格按招标要求（含品种、质量等）供应，不得变更供应商品，否则，监狱有权终止合同。

（六）成交人须按供应商品的销售额开具国家正式发票。

（七）监狱按合同对标的进行严格验收，对不符合规格要求的设备，供应商必须无条件退货或更换。

九、质量保证及售后服务

（一）项目实施完成经调试运行后，符合采购人的要求，通过采购人组织的验收并确认验收合格。本项目的质量维修保养期从确认验收合格之日起计，按照国家三包规定，提供整机一年、主要部件三年（厂家提供的标准保修期） 的保修服务

（二）报价人设有维修服务机构，提供 7*24 小时服务，可通过电话或书面形式解答产品使用方面的问题，必要时派技术人员专门服务。在质保期内对采购人提出的质量问题及维修要求应在 30 分钟内响应，在 2 小时内到达现场，并在到达现场后 12 小时内解决问题；若 12 小时内不能排除故障需送厂家维修的，应与建设单位协商解决方法。

（三）所有设备保修服务方式均为报价人或设备生产厂家上门保修，即由报价人或原厂家派员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由报价人或原厂家承担。

（四）设备安装调试验收完毕后，成交人必须到项目现场免费对采购单位相关技术人员进行设备操作使用及维护保养培训，直至采购人相关技术人员熟练掌握为止。

# 十、采购人配合的内容

为配合本项目实施所进行的各阶段工作，报价人应列明需采购人配合的工作内容（包括交货、货物存放、安装、验收等）和具体要求。